ПАЯЛЬНИК ЭПСН

Стабилизация температуры нагрева обеспечивает:

ЭКОНОМИЮ электроэнергии до 50%;

ДЛИТЕЛЬНЫЙ режим работы без отключения паяльника для охлаждения;

ИСКЛЮЧЁН перегрев паяльника!

Паяльник предназначен для монтажных и демонтажных операций методом пайки  оловянно-свинцовистыми припоями элементов радиоэлектронной аппаратуры в бытовых (ЭПСН-40/220) и производственных (ЭПСН-40/36) условиях.

Электропаяльник оснащен специальным металлокерамическим нагревательным элементом.

Увеличен срок службы паяльника.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАЯЛЬНИКА ЭПСН

# Напряжение переменного тока, В    	220, 42, 36, 24

Потребляемая мощность, В*А  		  18-65

Габаритные размеры, мм:	    	      24х203

Масса, кг, не более		    		 0,1

Время готовности паяльника к работе, с	240

Время непрерывной работы, ч		    8

Рабочая температура стержня, оС	    300-380

Срок службы – 2 года.

Предупреждение:

при повреждении шнура питания, его должен заменить изготовитель или аналогичное квалифицированное лицо;

электропаяльник следует поместить на подставку, если он не используется;

не подвергать механическим воздействиям.